APSTIPRINĀTS:

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 24.februārī

protokols Nr.1 FEI 2017/01-ER-1

Atvasināta publiskā persona

Valsts zinātniskais institūts

Fizikālās enerģētikas institūts

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)

Iepirkuma identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1

Rīga, 2017

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta organizētā atklātā konkursa „ VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: FEI 2017/01-ER-1.

  - Pasūtītājs:

| Nosaukums: | VZI Fizikālās enerģētikas institūts |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | LV 90002128912 |
| Adrese: | Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, Latvija |
| Tālrunis: | +371 67558698; 29264759 |
| Fakss: | +371 67550839 |
| Banka: | AS SEB Banka |
| Konts: | LV96UNLA0001001609146 |
| Kontaktpersona | Ināra Lāce Tālrunis 29264759 E-pasts: ilace@edi.lv |

  - Iepirkuma priekšmets – „VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā (kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu (turpmāk - Nolikums), kurā būvdarbi veicami atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam (turpmāk – Tehniskais projekts) un kurā ietilpst:

1.1.1. Ēkas fasādes atjaunošana;

1.1.2. Ēkas cokola atjaunošana;

1.1.3. Ēkas jumta atjaunošana;

1.1.4. Ēkas logu un durvju atjaunošana.

  - CPV kods: 45200000-9 (Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi).

  - Līguma darbības termiņš: 10 (desmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

  - Būvdarbu paredzamais uzsākšanas termiņš: 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Iepirkums tiek veikts pirms VZI „Fizikālās enerģētikas institūts” projekta iesniegšanas 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.534 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.

  - Gadījumā, ja VZI „Fizikālās enerģētikas institūts” iesniegtais projekta pieteikums atbilstoši nolikuma 1.7.punkta noteikumiem Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā netiks apstiprināts, vai arī apstiprināts ar būtiskiem grozījumiem, vai arī finansējums netiks piešķirts pietiekamā apmērā, iepirkums tiks pārtraukts.Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Piemērojamā iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL).

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - Pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.fei-web.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

    - klātienē Pasūtītāja telpās Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

    - Gadījumā, ja Pasūtītājs izdarīs grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, informāciju par grozījumiem Pasūtītājs ievietos Nolikuma 1.12.1.punktā norādītajā mājaslapā pie Iepirkuma dokumentācijas.

    - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā saistībā ar šo konkursu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Nolikuma 1.12.1.punktā norādītajā mājaslapā pie Iepirkuma dokumentācijas.

    - Ieinteresētais pretendents ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, faksu: + 371 67550839 vai elektroniski: ilace@edi.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Objekta apsekošana:

    - Pasūtītājs 2017.gada 7.martā plkst.11.00 visām ieinteresētajām personām vienlaicīgi organizē Objekta apsekošanas sapulci. Tikšanās notiks Rīgā, Krīvu ielā 11. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos Objekta apskatē iepriekš jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona. Objekta apsekošanas sapulces dalībnieki tiks reģistrēti. Kontaktpersona Ināra Lāce, e-pasts: ilace@edi.lv,  tel. 67558698 vai 29264759.

    - Ja pretendents nebūs piedalījies nolikuma 1.14.1.punktā minētajā Objekta apsekošanas sapulcē, tam ir tiesības veikt objekta apsekošanu citā, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

    - Ja pretendents nebūs veicis Objekta apsekošanu, tā iesniegtais piedāvājums tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiks vērtēts. Kā pierādījums objekta apsekošanai Pretendentam jāpievieno piedāvājumam Pasūtītāja parakstīta objekta apsekošanas lapa saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Komisiju un Pretendentiem notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.15.00, 146 kab., Krīvu ielā 11, Rīgā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30, nogādājot to personīgi, ar kurjeru vai nosūtot pa pastu.

    - pasta sūtījums jānogādā Nolikuma 1.14.1.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.14.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

    - piedāvājumus konkursam atver 2017.gada 7.aprīlī plkst.15.00 APP VZI Fizikālās enerģētikas institūtā Krīvu ielā 11, Rīgā, 403.telpā (mazā zāle).

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.1.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē, uz kuras norāda šādu informāciju:

APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta Iepirkuma komisijai Krīvu ielā 11, Rīgā, LV-1006 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums atklātam konkursam „VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)” (iepirkuma identifikācijas Nr.FEI 2017/01-ER-1) Neatvērt līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.15.00

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi „KOPIJA” un 1 (vienu) ieskenētu Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (PDF formātā) USB zibatmiņā. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Komisija par pareizu uzskatīs Piedāvājuma oriģinālu.

  - Noformējot Piedāvājumu, Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - Pretendenta pieteikums atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma 8.punktam;

    - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 1., 2. un 11.pielikumu;

    - Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam.

  - Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto atbilstoši Nolikuma 2.1.punkta prasībām noformētā, aizlīmētā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  - Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama.

  - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Ja Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 4.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu). Ja Pretendenta pārstāvja paraksta (pārstāvības) tiesības neizriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

3.	NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1. Piedāvājums iesniegts pēc Nolikuma 1.14.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

3.1.2. Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 1.7.punkta prasību.

3.1.3. Uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta izslēgšanas nosacījumiem.

4. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā paredzētās piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Ja Pretendents 10 (desmit) dienu laikā rakstisku paziņojumu Pasūtītājam neiesniedz, tad Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents ir izstājies no tālākas dalības iepirkuma procedūrā

5. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  - Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums EUR 25000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro 0 centi) apmērā, kas sastāda 2 % (divi procenti)  no paredzamās līgumcenas.

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, pievienojot to neiešūtu iesniedzamajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

5.3.1. kredītiestādes garantija;

5.3.2. apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam iesniedzot piedāvājumu, jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.

5.4. Kredītiestādes garantijai/apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

5.4.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;

5.4.2. garantija ir spēkā iepirkuma Nolikumā 4.1.punktā noteiktajā termiņā;

    - garantija ir neatsaucama.

5.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

5.6. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem – ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 1.14.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar Pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem un piedāvājumu šajā konkursā.

5.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

5.8.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

5.8.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

5.8.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Pretendentiem tiks atdots 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad konkursa uzvarētājs ir parakstījis iepirkuma līgumu vai pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

- LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

6.1.	Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu)  apmērā no līgumcenas bez PVN kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma) saskaņā ar formu, kas pievienota 12.pielikumā (pretendents var izmantot arī citas kredītiestāžu formas, taču nodrošinājumam jāsatur Nolikumam pievienotajā formā iekļautie nosacījumi).

6.2.	Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņa pagarinājuma gadījumā, jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājums attiecīgi par tādu termiņu, uz kādu tiek pagarināts pats līgums.

6.3.	Līguma izpildes nodrošinājuma oriģināls tiks atdots (pēc rakstiska pieprasījuma) pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.

6.4.	Līguma izpildes nodrošinājumu  Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu  Izpildītāja Līgumā noteikto saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas  Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot konstatēto trūkumu un nepilnību  Pakalpojumu izpildē un rezultātos vai Pakalpojumu izpildes termiņu neievērošanu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot  Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz  Izpildītājs, un  Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas vienpusēji ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot  Izpildītājam.

6.5.	Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma izpildes nodrošinājumu un tā pagarināšanu sedz pretendents par saviem līdzekļiem.

7. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRSĪBAS

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. | Pretendentam (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam komersantam) šajā apakšpunktā minēto reģistrācijas apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut piedāvājumā. Par pretendenta reģistrāciju minētajā reģistrā komisija pārliecinās patstāvīgi publiski pieejamās datu bāzēs. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta reģistrāciju Komercreģistrā, ja šāda reģistrācijas apliecība attiecīgajā valstī tiek izsniegta. |
| 7.2. | Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pretendentam (Latvijas Republikā reģistrētam būvkomersantam) šajā apakšpunktā minēto reģistrācijas apliecības kopiju ir tiesības neiekļaut piedāvājumā. Par pretendenta reģistrāciju minētajā reģistrā komisija pārliecinās patstāvīgi Būvkomersantu reģistrā. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācijas apliecība attiecīgajā valstī tiek izsniegta. |
| 7.3. | Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma energoefektivitātes paaugstināšanas darbus (pakalpojumus), no kuriem vismaz viena projekta darbu tāme sastāda ne mazāk kā EUR 1 000 000.00 (viens miljons) vismaz divos EUR 600 000.00 (seši simti tūkstoši) un visos 3 (trīs) projektos: 1) katras ēkas fasādes darbu apjoms sastādīja ne mazāk, kā 2000 (divi tūkstoši) m2; 2) katras ēkas jumta siltināšanas apjoms sastādīja ne mazāk, kā 2500 (divi tūkstoši pieci simti) m2; 3) katras ēkas cokola siltināšanas apjoms sastādīja ne mazāk, kā 500 (pieci simti) m2; 4) katras ēkas nomainīto logu apjoms sastādīja ne mazāk, kā 250 (divi simti piecdesmit) m2; Katrā objektā būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam jābūt nodotam ekspluatācijā. Jābūt pasūtītāju izsniegtām pozitīvām atsauksmēm par minētajiem objektiem. | Pretendenta sagatavots apliecinājums par iepriekšējo pieredzi, norādot vismaz 3 (trīs) sniegtos pakalpojumus, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu; Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) sagatavotas atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem, kas norādīti pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. |
| 7.4. | Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu katra gada vidējais finanšu apgrozījums vismaz divas reizes pārsniedz plānoto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, norādītā prasība attiecināma uz nostrādāto periodu. | Pretendenta sagatavota izziņa par iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu apgrozījumu, norādot katra gada un kopējo finanšu apgrozījumu. |
|  | Pretendents spēj nodrošināt personāla sastāvā šādus speciālistus: |
| 7.5. | Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma, energoefektivitātes paaugstināšanas darbus publiskā ēkā, no kurām darbu vismaz vienā tāme sastāda ne mazāk kā EUR 1 000 000.00 (viens miljons), vismaz divos EUR 600 000.00 (seši simti tūkstoši) un visos 3 (trīs) projektos: 1) katras ēkas fasādes darbu apjoms sastādīja ne mazāk, kā 2000 (divi tūkstoši) m2; 2) katras ēkas jumta siltināšanas apjoms sastādīja ne mazāk, kā 2500 (divi tūkstoši pieci simti) m2; 3) katras ēkas cokola siltināšanas apjoms sastādīja ne mazāk, kā 500 (pieci simti) m2; 4) katras ēkas nomainīto logu apjoms sastādīja ne mazāk, kā 250 (divi simti piecdesmit) m2.. | Pretendentam jāiesniedz piedāvātā speciālista CV un pieejamības apliecinājums, kā arī atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam sagatavota informācija, kas apliecina un ļauj pasūtītājam pārliecināties par speciālista pieredzi. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. |

8. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendenta rakstveida pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (4.pielikums).

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija, ja  Pretendents reģistrēts ārvalstīs.

  - Informācija par līguma izpildei iesaistītiem speciālistiem atbilstoši Nolikuma 7.5.punktam, pievienojot speciālistu pieredzes apliecinājumus (7.pielikums), CV un pieejamības apliecinājums.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vismaz 100% apmērā no piedāvātās līgumcenas (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi) atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polisi 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz plānoto līgumcenu (bez PVN), ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk, norādītā prasība attiecināma uz nostrādāto periodu.

  - Pretendenta pieredzes apliecinājums atbilstoši Nolikuma 7.3.punktam, norādot objektu, tā platību, veikto darbu aprakstu, izpildes gadu, pasūtītāja kontaktus (6.pielikums) un pievienojot vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem, kas norādīti pieredzes apliecinājumā.

  - Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to neattiecas  Publisko iepirkumu likuma 39.1panta izslēgšanas nosacījumi.

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko projektu (1.pielikums) un Darba apjomiem (2.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā (5.pielikums)

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu (9.pielikums).

  - Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai atbilstošs līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdots dokuments. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdotai būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

  - Šī Nolikuma noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

  - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001, citai kvalitātes vadības sistēmai vai ieviesis citus kvalitātes vadības nodrošināšanas pasākumus.

  - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis vides vadības sistēmu atbilstoši ISO 14001, citai vides vadības sistēmai vai ieviesis citus vides vadības nodrošināšanas pasākumus.

  - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis darba drošuma pārvaldības sistēmu atbilstoši OHSAS 18001, citai darba drošuma pārvaldības sistēmai vai ieviesis citus darba drošuma pārvaldības pasākumus.

  - Pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

  - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā vai attiecīgā līguma kopija.

  - Pretendentam jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājumu, ka Pretendentam būs iespēja saņemt garantiju ar pretendenta piedāvāto garantijas termiņu.

  - Kredītiestades vai apdrošināšanas kompānijas izsniegts apliecinājums (izziņa), ka Pretendentam tiks izsniegts neatsaucama beznosacījumu garantija kā līguma izpildes nodrošinājums 20% (divdesmit procenti) apmērā no piedāvātās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendentam  jāiesniedz Latvijas  Republikā  vai  citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas   apliecinājums, kurā  norādīts,  ka  kredītiestāde gatava piešķirt Pretendentam finansējumu līguma izpildei EUR 200 000 (divi simti tūkstoši) apmērā.

  - Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tas iesniedz:

    - Apakšuzņēmēju sarakstu (9.pielikums);

    - katra apakšuzņēmēja rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju, ka uz viņu neattiecas Nolikuma 8.7.punktā minētie nosacījumi;

8.21.3. Nolikuma 7.5.punktā minētos dokumentus par piesaistītajiem speciālistiem;

8.21.4. Apakšuzņēmēja izziņa par tā vidējo finanšu apgrozījumu gadā par trim iepriekšējiem gadiem (ja apakšuzņēmējus piesaista, lai izpildītu prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli).

8.22. Tehniskā piedāvājuma dokumenti:

8.22.1. Darbu veikšanas projekts atbilstoši 11.pielikumam.

    - Izvērstu būvdarbu izpildes kalendāra grafiku, tai skaitā darbaspēka plūsmu.

    - Pretendenta būvdarbu izpildei nepieciešamās tehnikas, ražošanas iekārtu, instrumentu un cita tehniskā nodrošinājuma saraksts;

    - izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā; Fasādes siltinājuma materiāliem apliecinājumu, ka materiāli atbilst ETAG 004 un ETAG 034 prasībām.

8.23. Finanšu piedāvājuma dokumenti:

8.23.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas  būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un atbilstoši noteikumu pielikumā noteiktām tāmju formām. Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā paredzētie Darbu apjomi un izmaksas. Visas tāmes ar parakstu ir jāapstiprina personai, kurai ir izsniegts būvprakses sertifikāts Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.

8.23.2. Finanšu  piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN (5.pielikums).

8.23.3. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa Tehniskajā projektā paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

8.23.3.1. piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

8.23.3.2. darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

8.23.3.3. Visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

8.23.3.4. visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

8.23.3.5. apdrošināšanas izdevumi;

8.23.3.6. tehniskajā specifikācijā paredzēto papildus uzdevumu izpildes izmaksas.

8.24. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi tehniskajā projektā paredzētie darbu apjomi, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu tehniskā projekta dokumentāciju kopumā.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos:

    - vērtēs Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām.

    - vērtēs pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām.

    - vērtēs pretendenta Finanšu piedāvājumu un pārbaudīs aritmētiskās kļūdas Piedāvājumā. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. Piedāvājumu vērtēšanā Komisija ņems vērā izlaboto cenu.

  - Atklāta konkursa rezultātā tiks noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Izraudzītais piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši turpmāk uzskaitītiem kritērijiem:

| Sadaļa | Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Pretendenta iegūtais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Līgumcena | 60 |  |
| B |  | Būvdarbu garantijas laiks (mēnešos) | 20 |  |
| C |  | Būvdarbu izpildes termiņš (nedēļās) | 20 |  |

9.4. Pretendenta Iegūtos punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pretendenta piedāvājuma punktu skaits = A + B + C, kur

A - Līgumcena - kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu A = Az/Ap * N, kur

Ap – vērtējamā pretendenta piedāvājuma cena,

Az – viszemākā piedāvātā cena,

N – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai (N= 60).

B - Būvdarbu garantijas laiks (mēnešos) - kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu B = Bp/Bl * N, kur

Bp – vērtējamā pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks,

Bl – vislielākais piedāvātais būvdarbu garantijas laiks,

N – noteiktais maksimālais punktu skaits būvdarbu garantijas laikam (N= 20).

C - Būvdarbu izpildes termiņš (nedēļās) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu C =Cl / Cp * N, kur

Cp – vērtējamā pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš,

Cl – visīsākais piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš,

N – noteiktais maksimālais punktu skaits būvdarbu izpildes termiņam  (N= 20).

9.5. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus: Kopvērtējums, kur A + B + C.

  - Katrs Iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli. Kopējo punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina, summējot katram piedāvājumam katra komisijas locekļa piešķirtos punktus un izdalot summu ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies vērtēšanā. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis vislielāko punktu skaitu.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

    - Par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 1 (vienam) Pretendentam ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;

    - Par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem, ja piedāvājumi nav iesniegti, vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, vai arī, ja iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja ieplānotos finanšu līdzekļus.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Līgumu, izvēlēties slēgt Līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt piedāvājumu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā saistībā ar šo iepirkumu;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

12.1.	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā un 5.1 daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja šajā laikā Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 83.panta nosacījumiem.

12.2.	Pasūtītājs slēdz Līgumu katrā daļā atsevišķi atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā ietvertajam Līguma projektam.

12.3.	Būtiskus Līguma grozījumus līgumslēdzēji veic tikai Publisko iepirkumu likumā un Līgumā noteiktajos gadījumos.

12.4.	Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, ar kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

12.5.	Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents trīs darba dienu laikā no sagatavotā Līguma saņemšanas nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no dalības Iepirkumā, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar nākamo augstāko punktu skaitu.

12.6.	Saskaņā ar PIL 27.panta pirmo daļu Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas par Iepirkuma rezultātu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem. ja pieņemts lēmums par Līguma noslēgšanu.

- NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

13.1.	Nolikums sastādīts latviešu valodā pavisam kopā uz 13 (trīspadsmit) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums Tehniskais projekts (elektroniskā formātā);

2.pielikums Darbu apjomi (elektroniskā formātā);

3.pielikums Līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām;

4.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 2 (divām) lapām;

5.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;

6. pielikums – Pretendenta veikto objektu saraksts uz 1 (vienas) lapas;

7.pielikums  - CV forma uz 2 (divām) lapām;

8. pielikums – Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu saraksta forma uz 1 (vienas) lapas;

9.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta forma uz 1 (vienas) lapas;

10. pielikums – Objekta apsekošanas lapas forma uz 1 (vienas) lapas;

11.pielikums – Darbu veikšanas projekts uz 2 (divām) lapām.

12.pielikums Līguma izpildes nodrošinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas.

1.pielikums

atklāta konkursa

„ APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

Tehniskais projekts (elektroniskā formātā);

2.pielikums

atklāta konkursa

„ APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

Darbu apjomi (elektroniskā formātā);

3.pielikums

atklāta konkursa

„ APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā (kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)” Identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1

Rīgā,							2017.gada ____________

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūts", turpmāk – Pasūtītājs, direktores _______________ personā kura rīkojas uz _________pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,

un

<Uzņēmums>, reģ. Nr. <Nr.>, juridiskā adrese: <adrese>, tās _______________<vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties _____________, turpmāk Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem,

saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,  pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu komisijas 2017.gada <datums> lēmumu (iepirkuma Identifikācijas Nr._________ xx), noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotO atjaunošanu Krīvu ielā 11, Rīgā (kad.nr. 01001150309002, 01001150309012), Identifikācijas Nr.FEI 2017/01-ER-1 (turpmāk – objekts), kas ietver:

1.1.1.Ēkas fasāžu atjaunošana;

1.1.2.Ēkas cokola atjaunošana;

1.1.3.Ēkas jumta atjaunošana;

1.1.4. Ēkas logu un durvju atjaunošana (turpmāk tekstā - Darbi),

atbilstoši iepirkuma ar Identifikācijas Nr.FEI 2017/01-ER-1 (turpmāk – Iepirkums) nolikumam un saskaņā ar Būvuzņēmēja Piedāvājumu un Tāmi, kas pievienoti pielikumā, un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darbu apjomu, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas.

- PUŠU PĀRSTĀVJI

  - Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs kā atbildīgo Darbu vadītāju nozīmē ______________________________________________,tālr. _________________.

  - Pasūtītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā ir __________, mob.t. ________, e-pasts ___________

- DARBU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

  - Darbu organizāciju objektā un objekta nodošanu nodrošina Būvuzņēmējs saskaņā ar Tāmi un Darba izpildes grafiku, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā jāpaziņo otrai Pusei par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskās sastāvdaļas (Līguma cenu un Darbu apjomu).

  - Pusei nekavējoties (3 (trīs) darba dienu laikā) jāinformē otra Puse, ja konstatē, ka:

  - mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi.

- BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Būvuzņēmēja pienākumi ir:

    - 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam  kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu)  apmērā no līgumcenas bez PVN kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā;

    - izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba izpildes grafiku;

    - visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu (sertificētu) tehnisko personālu un iekārtas;

    - Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir sertificēti;

    - visa Līguma perioda laikā veikt un nodrošināt  uzraudzību pienācīgai Līguma saistību izpildei; nodrošināt ar kompetentu un pilnvarotu atbildīgo Darbu vadītāju (trupmāk saukts arī pārstāvis). Visi norādījumi un instrukcijas no Pasūtītāja pārstāvja tiek nodotas tikai Būvuzņēmēja pārstāvim. Būvuzņēmējs drīkst nozīmēt pārstāvja vietnieku ar tādām pašām tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu tā prombūtnes laikā, paziņojot par to  Pasūtītājam;

    - nosaukt adresi, uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Būvuzņēmēja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekšminēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;

    - Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā prasīt Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja Darbu veikšanai vēlas aizstāt pieaicinātos apakšuzņēmējus ar citiem apakšuzņēmējiem;

    - uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti, kā arī par apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Būvuzņēmējs pieaicinājis apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no saistībām vai atbildības šī Līguma sakarā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu visas šī Līguma saistības;

    - veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;

    - nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu;

    - uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

    - nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija Darbu nodošanai;

    - uz sava rēķina savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

    - līdz Darbu nodošanai nodrošināt būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu un inventāra aizvākšanu no Objekta;

    - garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

    - 10 (desmit) dienu laikā no Darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniget Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika garantijas polisi 5% apmērā no Līguma summas.

  - Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par 4.2.8.; 4.2.9. un 4.2.10.punktos noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā.

  - Visus materiālu un konstrukciju novietošanas laukumus un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja Pieteikumā Iepirkumam un uzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja Darbu gaitā veiktajos aprēķinos atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, varēja un Būvuzņēmējam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma cenas palielināšanu.

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs, sākot ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par Darbu.

  - Pasūtītājs apņemas atļaut Būvuzņēmējam izmantot Pasūtītāja rīcībā esošos piebraucamos ceļus materiālu piegādei Objektā.

  - Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu un šī Līguma izpildi.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai.

  - Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt Darbus, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu. Vienlaikus ar nodošanas - pieņemšanas aktu Būvuzņēmējam ir pienākums nodot Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu kvalitātes kontrolei.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. Pasūtītājs apņemas atrisināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt saistību izpildes garantijas summu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās garantijas apmērā, ja Būvuzņēmējs atkārtoti nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vai, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli iespējamo apmēru.

- LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi, tiek noteikta EUR

  - <cipariem> (summa vārdiem), tajā skaitā PVN 21% - EUR <summa cipariem> (summa vārdiem) – turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Būvuzņēmēja kontā. Strīdus gadījumā līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.Līguma cena tiek apmaksāta saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtajiem aktiem par paveiktajiem Darbiem. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktus un attiecīgo dokumentāciju par kārtējā mēnesī faktiski izpildīto Darbu apjomu līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto dokumentāciju un 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic tā apmaksu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav atdevis Būvuzņēmējam parakstītu Darbu izpildes aktu un nav iesniedzis Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju par Darbu kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs apstiprinājis Būvuzņēmēja iesniegto dokumentāciju un Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu šajā punktā noteiktajā termiņā.. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos Darbus, un, rakstiski vienojoties ar Būvuzņēmēju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam jaunu Darbu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, paraksta un apmaksā Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Būvuzņēmēja līdzekļiem.Būvuzņēmējs ir tiesīgs prasīt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit) % no līguma summas, ja tiek iesniegta avansa maksājuma bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija avansa maksājuma summas apmērā.Pasūtītājs no katra mēneša izpildīto darbu summas ieturēs garantijas termiņa garantijas summu 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas, kuru atgriezīs būvniekam pēc objekta Pieņemšanas Nodošanas akta parakstīšanas un bankas garantijas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas.

  - Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina.

  - Ja Būvuzņēmējs novērš Pasūtītāja norādītos defektus Darbos, tad Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par tiem saskaņā ar šī Līguma 6.4.punktu. Ja Būvuzņēmējs nepārstrādā nekvalitatīvi veiktos Darbus 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja motivētu iebildumu iesniegšanas brīža, tad Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 5 (piecas) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.

  - Darbi Būvuzņēmējam Objektā jāpabeidz līdz ______.gada ____.__________

  - Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

    - Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

    - Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu Darbu  dokumentāciju;

    - Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;

    - Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir parakstījuši apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.

  - Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

    - ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

    - ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde;

    - ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ikgadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

    - Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana Objektam pēc Līguma 7.5.punktā minētā Objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas..

  - Pasūtītājs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Objektu Būvuzņēmējam Darbu veikšanai, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

- KVALITĀTES GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Darbu un tajos izmantojamo materiālu, garantijas laiks ir ________ kalendāra mēneši no dienas, kad kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

  - Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

    - Būvuzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā;

    - Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams defektā, tad Būvuzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tad šis pieprasījums ir saistošs Būvuzņēmējam un atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt defekta novēršanai citu darba veicēju un samazināt Līguma cenu par nepadarīto Darbu cenu.

    - strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni, izdevumus ekspertam sedz vainīgā puse;

    - Būvuzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītajam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, saskaņā ar Pušu vienošanos.

  - Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu. Ja nav iespējams defektus novērst augstāk minētajā termiņa, tad Būvuzņēmējs iesniedz argumentētu vēstuli Pasūtītājam par iemesliem kādēļ nepieciešams garāks defektu novēršanas termiņš un puses vienojas par termiņa pagarināšanu. Pretenzija tiek nodota šādā kārtībā:

    - Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam personīgi, par Pretenzijas saņemšanu Būvuzņēmējs parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;

    - Ja Pretenziju Pasūtītājs nevar nodot Būvuzņēmējam personīgi, tad Pretenzija tiek nosūtīta uz Būvuzņēmēja šajā Līgumā norādīto adresi ierakstītā vēstulē, skaitot, ka šajā gadījumā Būvuzņēmējs to ir saņēmis 7 (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

  - Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

  - Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

  - Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu, materiālu defekti netiek novērsti Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā 10(desmit) dienu laikā..

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti un atkāpes no būvprojekta vai līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.

  - Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un jānovērš defekti.

  - Neatbilstoša veikto darbu kvalitāte nav pamats Darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Būvuzņēmēju no Līguma 9.punktā noteiktās atbildības.

  - Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

  - Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Par Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Pasūtītājs ir tiesīgs līgumsoda naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma cenas daļas. Ja šī summa nesedz līgumsoda apmērus, tad Būvuzņēmējam starpība ir jāmaksā no saviem līdzekļiem.

  - Par Līgumā noteikto Darbu defektu, kas konstatēti Darbu pieņemšanas procesā, novēršanas termiņa un/vai garantijas laikā konstatēto Darbu, materiālu defektu novēršanas termiņa kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā summu (cenu), kas nepieciešama attiecīgo defektu novēršanai.

  - Ja  Līgumā noteikto samaksas par Darbu termiņu kavējumu, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavējuma dienu no savlaicīgi nesamaksātā summas, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas apmēra.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.

  - Papildus darbi, kuri Būvuzņēmējam, kā profesionālam būvniekam, pie Objekta apsekošanas nebija un nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, un šo darbu izpildi Būvuzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

- APDROŠINĀŠANA

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

    - Būvuzņēmējs savā vārdā noslēdz Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014 MK noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, noteiktajai kārtībai. Būvuzņēmējs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms būvatļaujas saņemšanas ar Līguma darbības termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par Līguma 7.2 punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par Līguma 10.1.1. punktā noteikto apdrošināšanu ir slēdzams ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāku kā 100 % (viens simts procenti)  apmērā no līguma 6.1. punktā noteiktās Līguma cenas.

- LĪGUMA LAUŠANA

### Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus 5 (piecas) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu Darbus ilgāk par 10 (desmit) dienām;

    - ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Darbus vai kādu daļu no Darbiem saskaņā ar šo Līgumu vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

    - ja Būvuzņēmējam pasludināts maksātnespējas process;

    - ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā.

  - Visos augstākminētajos gadījumos, izņemot 11.1.5.punktā noteiktokto, Pasūtītājam ir tiesības pēc rakstiska brīdinājuma ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš pārņemt Darbus savā kontrolē un pieaicināt citus darba veicējus.

  - Līguma laušanas gadījumā Pusēm 2 (divu) mēnešu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot visu šajā Līgumā paredzēto sodu samaksu un zaudējumu atlīdzību.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma atbilstoši tā 11.1.5. punktam, tad tam ir tiesības lauzt līgumu ar Būvuzņēmēju 20 (divdesmit)  dienas iepriekš  rakstveidā informējot Būvuzņēmēju par šādu nepieciešamību, vienojoties par Darbu pārtraukšanas un iespējamās būvju iekonservēšanas Darbiem, pieņemot ar aktu faktiski paveiktos Darbus, un 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā apmaksājot Būvuzņēmējam kvalitatīvi veiktos darbus.

  - Ja Būvuzņēmējs nevar izpildīt kādu no Līguma noteikumiem, tas jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprot dabas katastrofas, karu, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumus un citus apstākļus, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmē Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

  - Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto Darbu.

- INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

  - Visi Pasūtītāja Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 3(trīs) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas nodrošināšanas jomā.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

14.1,	Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.CITI NOTEIKUMI

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu vai nosūtāmi pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.

  - Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem, kas nepieciešami šā Līguma izpildei, veic Būvuzņēmējs.

  - Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līgumslēdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

  - Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par  šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Kā Līguma papildinājumi un neatņemama sastāvdaļa tiek pievienoti arī Darbu laikā notikušo Būvuzņēmēja, būvuzrauga, Pasūtītāja, projektētāja un citu pieaicināto speciālistu iknedēļas sapulču protokoli.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

  - Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgumam pievienoti Pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tāme (----);

    - Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes  grafiks (-----);

    - Pielikums Nr.3 –Tehniskā specifikācija (-----)

.

## PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs: 					Būvuzņēmējs:

| Nosaukums Reģ.Nr. adrese: norēķinu konts: Konta Nr. Kods | Nosaukums Reģ.Nr. adrese: norēķinu konts: Konta Nr. Kods |
| --- | --- |
| _____________________ | _____________________ |

4.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

PIETEIKUMS

APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā konkursā „APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā (kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)” (identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ja mēs tiksim noteikti par konkursa uzvarētāju, mēs apņemamies veikt būvdarbus un pabeigt tos līdz 20__.gada ___.__________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 20__.gada ___. ______________ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā konkursā.

5.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām par summu:

kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena EUR bez PVN vārdos un skaitļos

PVN 21% vārdos un skaitļos

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

6.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

Pretendenta veikto objektu saraksts

| Nr. p.k. | Būvdarbu veikšanas gads | Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija, jauna celtniecība vai cita), objekta adrese | Būves veids (kods) | Būvdarbu apjoms, m2 | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

7.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Paredzētā pozīcija:

_________________________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

| 5. Citas iemaņas un prasmes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |  |
| 7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 8. Darba pieredze: |  |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Vadītie būvdarbi: |
| --- |
| Nr. p. k. | Būvdarbu veikšanas gads | Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija, jauna celtniecība vai cita), objekta adrese | Amats būvobjektā | Būvdarbu apjoms, m2 | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr. |  |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

10. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „ APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas  vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā (kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)” (identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1) un gadījumā, ja

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________

(amata nosaukums)

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Ar šo apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā konkursa procedūras ietvaros.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Ja speciālists nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, personu grupas vai apakšuzņēmēja darbinieks:

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

8.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

Būvdarbu izpildē iesaistīto speciālistu saraksts

________________________________, reģ.Nr.________________________

pretendenta nosaukums				reģistrācijas numurs

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |  |
| Speciālists darba aizsardzībā |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

9.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam nododami darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

10.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

Objekta apsekošanas lapa

____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

| Iepirkuma nosaukums | Objekta apsekošanas vieta | Objekta apsekošanas datums | Pasūtītāja pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendenta pārstāvis (Vārds, Uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Būvdarbu garantijas termiņš <termiņš mēnešos>

Būvdarbu izpildes laiks <laiks mēnešos>

Darba veikšanas projekta sastāvs:

  - Darbu veikšanas kalendāra grafiks pa nedēļām

  - Būvdarbu garantijas laiks mēnešos

  - Paskaidrojuma raksts ar sekojošiem kritērijiem:

| Nr. p.k. | Kritērijs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |
| 1.1. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā |  |
| 1.2. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |
| 1.3. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu |  |
| 2. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi |  |
| 3. | Ūdens resursu lietošana Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā |  |
| 4. | Piesārņojuma kontrole |  |
| 4.1. | Trokšņu līmenis objektā Apraksts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā. |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai; |  |
| 5. | Materiālu plūsmas apraksts jānorāda kā plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālus resursu izmantošanu. |  |
| 6. | Transports Noteiktas prasības būvmateriālu transportam |  |
| 7. | Atkritumu saimniecība: Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai |  |
| 8. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība: |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības būvlaukuma Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem ietekmes uz vidi samazināšanai; |  |
| 8.4. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi |  |

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums

(ja tāds ir)

# 12.pielikums

atklāta konkursa

„APP VZI Fizikālās enerģētikas institūta ēkas

vienkāršotā atjaunošana Krīvu ielā 11, Rīgā

(kad.nr. 01001150309002, 01001150309012)”

(identifikācijas Nr. FEI 2017/01-ER-1)

nolikumam

# Līguma izpildes nodrošinājums

(kredītiestādes garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības formā)

2017.gada ____ ______________

### Adresāts:	________________

### Reģ.Nr.	_________________

### Adrese: 	__________________

Līgums Nr.		_______________________

### PAMATOJOTIES UZ TO, ka _______________________(Izpildītāja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies ______________, Reģ. Nr. ___________, adrese: _________________ (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) sniegt APP VZI FIZIKĀLĀS ENERĢĒTIKAS INSTITŪTA ĒKAS VIENKĀRŠOTĀS ATJAUNOŠANAS KRĪVU IELĀ 11, RĪGĀ (KAD.NR. 01001150309002, 01001150309012), pakalpojumus saskaņā ar 2017.gada ___. ____________, ______ Līgumu Nr. ________ (turpmāk – Līgums) atbilstoši iepirkuma procedūrai „ APP VZI FIZIKĀLĀS ENERĢĒTIKAS INSTITŪTA ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA KRĪVU IELĀ 11, RĪGĀ (KAD.NR. 01001150309002, 01001150309012)”, ID Nr.FEI 2017/01-ER-1, iesniegtajam piedāvājumam;

PAMATOJOTIES UZ TO, ka Līgumā ir norādīts, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu līguma izpildes nodrošinājumu ____ EUR (__________ tūkstoši euro un 00 centi) apmērā kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Izpildītāja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt summu, kas noteikta saskaņā ar līguma __.punktu un, kas nepārsniedz iepriekšminēto līguma izpildes nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz ________________________, kas tiks apliecināts ar Izpildītāja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

20....gada ”

# Footnotes

Ja speciālists nav pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs un speciālistam nav tiesisku attiecību ar tiem (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei.